## Slide 1: ASCEP手把手教學

## Slide 2: Outline
Sever 使用方法
ASCEP 操作介面介紹
資料來源
流程介紹
進階操作
Import
Movie
Mrcograph
Particle
2D
3D

## Slide 3: Server使用方法
* 請大家別佔光所有的CPU、GPU*

## Slide 4: Server使用相關配件
若沒有 server 使用者的人，請去找 “思齊” 建立帳戶
Server IP: 140.109.74.100
下載程式 (不需要全部下載)
    FileZilla: https://filezilla-project.org/ 方便下載、上傳程式
    MobaXterm: https://mobaxterm.mobatek.net/download.html  使用介面好用，支援 GUI 介面
    遠端桌面連線 可運行scipion、開chimera、看圖等等….，是 linux介面，使用上不太習慣，但是比較穩定
    vnc-viewer : https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/  用來開chimera，也可運行scipion
    Putty +Xming : https://www.putty.org/ 可以連到 server 的方法，但是要加上 Xming 才有介面
    https://sourceforge.net/projects/xming/
    Chimera: https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/download.html  也可以直接載 chimera 使用
進入Server後，直接打 scipion
主要使用前3項

## Slide 5: FileZilla
兩種方式
1.檔案站台管理員連線
(第一次使用先按增新站台輸入資料確認)
2.
在需要的下載或上傳檔案，
按下滑鼠右鍵會出現功能選項

## Slide 6: MobaXterm
第一次使用
先按sesion SSH 輸入ip  OK
接下來只要點選這個就可以進到server

## Slide 7: 遠端桌面連線
這個工作列按滑鼠右鍵會出現，再點 Open Terminal Here，
就可以操作我們要用的指令
如果在terminal，無法開啟scipion，可以嘗試
輸入 source ~./bashrc
source /etc/environment
再輸入一次 scipion

## Slide 8: Server常用指令
htop  查看CPU 使用量
nvidia-smi 查看GPU 使用量
export CUDA_VISIBLE_DEVICES=2,3  鎖定 GPU

## Slide 9: ASCEP 開啟

## Slide 10: ASCEP 開啟
直接在指令視窗打 scipion 即可開啟~~
按下
Create Project
按下Create，就會出現操作介面

## Slide 11: 資料來源

## Slide 12: 資料來源
Tutorial檔案位置: /home/users/phonchi/relion21_tutorial/betagal/Micrographs/
EMPIAR 下載其他資料
網址: https://www.ebi.ac.uk/pdbe/emdb/empiar/entry/10017/
Scipion 教學:
https://www.youtube.com/channel/UC2GJ_dQR0gI5TaHaWAfx72g
Scipion 手冊:

## Slide 13: ASCEP 操作介面介紹

## Slide 14
指令區
執行區
說明區
查看結果

## Slide 15
如果進到操作介面是凌亂的情況，或者需要對流程做整理，點選此圖，程式會自行整理順序。

## Slide 16
浮標指向其中一個框框，停留一段時間，會出現該指令執行時間。

## Slide 17
點選其中一個框框，在說明區會出現該指令的說明
1.Summary:
該指令輸入及輸入的資料訊息。
2.Method :方法說明及references。
3.Output Log: 程式執行過程。
以此圖為例，我們可以看到這個指令的
輸入資料是 outputMovies ，有15筆資料，影像大小1950950，有16張影像，particle的大小3.54 A。
輸出資料是 outputmicographs，有15筆資料，影像大小1950950，particle的大小3.54 A。

## Slide 18
框框的顏色分為四種
1.藍色:代表只儲存操作指令，並未執行。
2.綠色:指令執行完。
3.黃色:指令執行中。
4.淡黃色:指令執行結束，還可以點進去繼續執行，
但底下有接其他指令不可再執行會出現錯誤。
5.紅色:出現錯誤。

## Slide 19
錯誤情況判斷查閱說明區 Output Log run stdout
若沒有出現紅字，有可能是執行到一半斷掉，重新執行即可。
若出現紅字，先改放入參數，再重新執行，或者選擇其他指令執行，如果此步驟還是過不去，思齊求救!!!
error
執行到一半斷掉

## Slide 20
點選框框，按下滑鼠右鍵，會出現一排的選項，
:會出現指令操作
:複製此次的指令操作
:刪除此次操作，但有連接下一步，則無法刪除
:此次操作所存的檔案位置
:停止此操作，只有在運行中的指令才會出現
其他比較少使用就不介紹，但是可以上去玩玩看。

## Slide 21: ASCEP 基本操作方法

## Slide 22: 操作流程
Import
movies
micrographs
particles
3D
2D
Import data
Particle pick
2D clustering
3D structure

## Slide 23
Import
movies
micrographs
particles
3D
2D
Import data
Movies
Micrographs
Particle

## Slide 24: Imports
點選
依照資料選擇輸入方式
1.資料檔案位置
2.資料名稱
*.mrc 代表讀取所有的 .mrc檔
填寫
如果不知道，
只要填 Pixel size :3.54，
知道就填一下。
Save 只會儲存輸入的訊息，並不會執行，
Execute 會儲存及執行此步驟。
3.按下Execute ，
執行此過程。
1
2
3

## Slide 25: 查看執行結果
由這裡可知共有15個movie，a每個movie有16張影像，
影像大小1950
1
2
點選這個綠色框框
點Aanlyze Results
點兩下會出現單張影像的圖像。
3

## Slide 26
Import
movies
micrographs
particles
3D
2D
Movies alignment

## Slide 27: movies
1
點選
2
按 找到要輸入的movie
3
點選Aditional Parameters
4
將此項修改至No
5

## Slide 28
查看執行結果
1
點選這個綠色框框
點Aanlyze Results
由此可知 movie 轉成 micographs
2

## Slide 29
Import
movies
micrographs
particles
3D
2D
CTF estimate

## Slide 30: Micrograph-CTF estimate
1
點選
2
按 找到要輸入的資料
3

## Slide 31: 查看執行結果
1
點選這個綠色框框
點Aanlyze Results
2

## Slide 32
Import
movies
micrographs
particles
3D
2D
Picking
Extract

## Slide 33: Particle picking
1
2
按 找到要輸入的資料
3
4
圈選工具
圈particle 的標示
連續圈選，不好用
橡皮擦，用來刪除框框
調整框框size，可以先圈一個particle，再來回調整
下一頁
5
圈 particle
6
圈了一些particle 在按這個按鈕

## Slide 34
第6步這個動作會讓程式自己圈選，但是可以看到黃色框框區域還有些沒選到
7
按下 Reset Micrographs 使之全部重選
調整Threshod會影響最後particle選入的數量
8
9
在此只需做完一張 mircographs的 particle picking，其他張使用
Auto-picking

## Slide 35: Auto-picking
1
2
按 找到要輸入的資料
3

## Slide 36: Extract
1
2
3
按 找到要輸入的資料，
Particle box size 自行調整
Invert contrast : Yes !!
4
Invert contrast 改變 particle 的顏色，
relion 慣用 白色 particle。
白色
黑色

## Slide 37: 查看執行結果
1
點選這個綠色框框
點Aanlyze Results
2

## Slide 38
Import
movies
micrographs
particles
3D
2D
Align
Classify
開始進入最麻煩的階段，
無論你 GPU 和 CPU 開的非常多，
都需耐心等待。

## Slide 39: align
1
2
按 找到要輸入的資料
3
使用CPU個數，可自行調整，
CPU滿的時候，你調的在多也跑不快。
要是有參數提到GPU，此時說的 MPI 指的是GPU的個數。

## Slide 40: Classify
1
2
按 找到要輸入的資料
Image per Group :填入分組。
Particle Box Size:不用改，它會自己搜尋。
Particle radius: 內部圓圈的半徑。
Resize particle radius & Resize box size:依照 Particle radius 和box size 依比例調整，例如: box size =200、 Particle radius =90，則 Resize particle radius =45、 Resize box size=100。
3
4
三種 Classify 的方法都可以使用，此部分已stats328-perform ISAC

## Slide 41: 查看執行結果
1
點選這個綠色框框
點Aanlyze Results
2

## Slide 42: 挑選 class
隨意一張圖按下滑鼠右鍵會出現選項
Enable: 選入這個class
Disable:不要這個class
像這種只要丟棄第一個class，可以先對第一個class 點選disable，在點
SelectALL。
2
1

## Slide 43: 其他 classify 查看執行結果
當你點下Aanlyze Results，並沒有出現分組結果，而是出現下列這些框框，此時請點 ，
就會出現執行結果。
relion
cl2d

## Slide 44: 比較三種Classify的結果
cl2d
ISAC
relion

## Slide 45
Import
movies
micrographs
particles
3D
2D
Initial volume
Refine

## Slide 46: Initial volume
1
2
按 找到要輸入的資料
依照particle 的資訊填寫
Symmetry group: c1
不知道就填c1
Mask radius:40
3
4

## Slide 47: 查看執行結果
1
點選這個綠色框框
點Aanlyze Results
2
可以看到particle 的分層，如果想看3D圖，
點選
(如果使用MobaXtern 是開不起chimera)

## Slide 48
下一步會需要input particle ，所以要將我們之前存的 class 轉成 particle。
1
2
點選這個綠色框框
點Aanlyze Results
4

## Slide 49: refine
1
2
按 找到要輸入的資料
5
3
按 找到要輸入的資料
4
設定使用哪顆GPU，打上 2,3，表示使用第二顆、第三顆

## Slide 50: 查看執行結果
1
2
點選這個綠色框框
點Aanlyze Results
3
final
chimera
4

## Slide 51: 進階操作

## Slide 52: 儲存 2D classification image
1
2
3
調整儲存檔案位置，檔案名稱記得打上 “.mrcs”
4
 這樣就可以去存放位置找檔案了^^

## Slide 53: 尋找輸出資料路徑
點選需要的輸出資料的框框，按下滑鼠右鍵，會出現一排的選項，點取 Brower
大多數的資料都存在extra 裡面
1
2
3
有了路徑就能從外部的資料夾找到檔案，
也可以透過 ftp直接到從資料夾載資料。

## Slide 54: 下載需要的參數資訊
點選需要的輸出資料的框框，按下滑鼠右鍵，會出現一排的選項，點取 Brower
1
2
3
點選有 這個符號的檔案
下一頁
4
點選Browse Data
假設今天我想下載 movement alignment 的位移資訊

## Slide 55
找到我們要的資料位置，
在此為c13、c14
5
6
將Table的地方調成Objects
複製c13、c14行的資料到這裡
7
8
10
調整檔案位置及名稱，名稱記得打上 .txt
9